# РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

# Совет депутатов Борковского сельского поселения

# Новгородского района  Новгородской области

# РЕШЕНИЕ

от 19.03.2012 года  № 13

д. Борки

Об утверждении схем теплоснабжения

Борковского сельского поселения

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 декабря 1980 г. N 208 (СН 531-80), Уставом Борковского сельского поселения Совет депутатов Борковского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Борковского сельского поселения, согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Звезда» и разместить на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу:www.borkiadm.ru.

Председатель Совета депутатов                                                      С.В. Баринов

Утверждено

Решением Совета депутатов Борковского сельского поселения № 13 от 19.03.2012 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Борковского сельского поселения Новгородского муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Генеральный план поселения.

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

II.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  Борковского поселения тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения муниципального образования Борковское сельское поселение;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

IV. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1. Борковское  СП  входит в состав Новгородского муниципального района (далее – Новгородский МР) и является одним из 17 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселения на 01.01.2011 г. – 40620 га.

Располагается к юго – западу от территории областного центра г. Великий Новгород на 10 – ом км Федеральной трассы Великий Новгород – псков.. В состав Борковского СП входят 34 населенных пункта: д. Борки, д. Борок, д. Чайка, д. Новое Сергово, д. Большое Подсонье, д. Сидорково, д. Куканово, д. Фарафоново, д. Окатово, д. Орлово, д. Лентьево, д. Ларешниково, д. Сутоки, д. Богданово, д. Воробейка, д. Толстиково, д. Новое Храмзино, д. Новое Куравичино, д. Старое Куравичино, д. Сельцо, д. Пролетарка, д. Дубровка, д. Сергово, д. Завал, д. Еруново, д. Островок, д. Яровица, д. Заболотье, д. Липицы, д. Десятина, д. Верховье, д. Курицко, д. Любоежа, д. Горошково.

Административным центром поселения является д. Борки.

Численность населения Борковского СП на 01.01.2012 – 2767 человек.

В геоморфологическом отношении территория Борковского СП приурочена к Ильменско - Волховской озерно-ледниковой аккумулятивной равнине со спокойным слабоволнистым рельефом и характеризуется незначительными уклонами, что затрудняет поверхностный сток и обусловливает развитие заболоченностей. Плоские озерные равнины возникли на месте усыхавших озер. Они сложены тонкозернистыми горизонтально-слоистыми песками, супесями, суглинками, ленточными глинами. Террасированность равнин свидетельствует о ряде этапов спада озерных вод. К ним же относятся  болотные равнины, широко развитые на водоразделах.

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 18-25 м.

Поверхность территорий осложнена осушительными каналами.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной  зимой.  Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая   многолетняя  температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9о-(-) 8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

2. Сведения о котельных по поселениям.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация – филиал ООО «МП ЖКХ НЖС» «Новгородский филиал».

| № п/п | Поселение | Наименование котельной,адрес | установл. мощность, Гкал/час | протяженность теплосетей в 2-х тр.исч.,км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Борковское | котельная № 3 д. Борки | 4,64 | 3,45 |
| 1 | Борковское | котельная № 20 д. Сергово | 2,37 | 0,94 |
| 1 | Борковское | котельная № 25 д. Липицы | 0,77 | 0,39 |

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) Борковского  СП осуществляется:

- в частных домах и коттеджной застройке  от печей и котлов на твердом топливе и газе, горячее водоснабжение – от газовых колонок и проточных водонагревателей;

- в многоквартирных домах (2,3 и 5-этажных) в д. Борки централизовано от существующей котельной № 3 на газовом топливе мощностью 4,64 Гкал/час, горячее водоснабжение – от газовых колонок и проточных водонагревателей, д. 1, пер. Борковский – централизованно от существующей котельной № 3 на газовом топливе мощностью 4,64 Гкал/час;

- в многоквартирных домах (2 - этажных) в д. Сергово централизованно от существующей котельной № 20 на твердом топливе (пеллеты) мощностью 2,37 Гкал/час, горячее водоснабжение – от проточных водонагревателей;

- в многоквартирных домах (2 - этажных) в д. Липицы централизовано от существующей котельной № 25 на твердом топливе (угль) мощностью 0,77 Гкал/час, горячее водоснабжение – от проточных водонагревателей.

3. Население Борковского сельского поселения в настоящее время стабилизировалось и в перспективе расчетного срока (2030 г.) и 1 – ой очереди (2015 г.) будет составлять, соответственно, 2034 и 2772 чел. Соответственно, сохраняется население во всех рассматриваемых населенных пунктах.

Значительно изменяются площади населенных пунктов:

Борки с 198,7 га до 212,9 га (прирост – 14,2 га)

Богданово с 45,5 га до 60,3 га (прирост – 14,8 га)

Большое Подсонье с 48,4 га до 72,04 га (прирост – 23,64 га)

Воробейка с 21,0 га до 48,6 га (прирост – 27,6 га)

Куканово с 9,8 га до 40,3 га (прирост – 30,5 га)

Новое Куравичино с 11,6 га до 18,3 га (прирост – 6,7 га)

Новое Сергово с 15,5 га до 27,1 га (прирост – 11,6 га)

Новое Храмзино с 10,5 га до 10,6 га (прирост – 0,1 га)

Окатово с 27,2 га до 31,83 га (прирост – 4,6 га)

Сельцо с 25,7 га до 26,7 га (прирост – 1,0 га)

Старое Куравичино с 11,9 га до 19,5 га (прирост – 7,6 га)

Сутоки с 49,9 га до 69,4 га (прирост – 19,5 га)

Толстиково с 57,3 га до 73,2 га (прирост – 15,9 га)

Фарафоново с 33,6 га до 72,2 га (прирост – 38,6 га)

Чайка с 98,9 га до 141,2 га (прирост – 42,3 га)

Десятины с 5,0 га до 5,74 га (прирост – 0,74 га)

Курицко с 30,0 га до 59,25 га (прирост – 29,25 га)

Любоежа с 9,0 га до 18,82 га (прирост – 9,82 га)

Липицы с 34,0 га до 51,35 га (прирост – 17,35 га)

Яровица с 9,0 га до 11,7 га (прирост – 2,7 га)

Еруново с 16,0 га до 29,21 га (прирост – 13,2 га)

Сидорково с 19,0 га до 88,0 га (прирост – 69,0 га)

Дубровка до 46,26 га

Сергово с 102 га до 105,9 га (прирост – 3,9 га)

Новые площади в населенных пунктах Генпланом в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства многоэтажных домов и малоэтажных индивидуальных усадебных и блокированных жилых домов с целью достижения жилой обеспеченности постоянного населения   в 28,50 кв.м/чел. на 1-ю очередь и в 46,00 кв.м/чел. на расчетный срок, а также под зоны производственных предприятий и общественно-деловые зоны.

Во всех рассматриваемых населенных пунктах при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД); зоны индивидуальной   жилой застройки (Ж-1), малоэтажной смешанной жилой застройки  3-5 этажей преимущественно; зона автомобильного транспорта (ТР-1); производственная зона (П); рекреационные зоны.

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что сельские населенные пункты  должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Системы инженерного обеспечения в перспективе реконструируются, модернизируются и расширяются с учетом населенных пунктов.

4. Объекты на территории населенных пунктов имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения. Газоснабжение природным газом этих населенных пунктов  на расчетный срок планируется.

Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла, при различных вариантах источника энергии:

Электричество: 1 кВт./ч энергии- это 3,6 МДж тепла, 5,1 рубль за 1 кВт, значит 1 МДж будет стоить 70 копеек.

Сжиженный газ при сгорании дает 41 МДж на 1кг и стоит около 16 рублей, значит, 1 МДж будет стоить около 50 копеек.

Магистральный газ. 1кг дает 33 МДж тепла. 1м куб. весит около 800г. Стоимость газа около 2965 рублей за 1000 кубов. Получается, что 1 кубометр стоит около 3 рубля 51 копейка, значит, 1 МДж будет стоить около 11 копеек.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ 1 МДж ТЕПЛА

Источник тепла: Стоимость 1 МДж тепла: Магистральный газ 11 коп. Сжиженный газ 50 коп. Электричество 70 коп.

Если ставить вопрос с точки зрения экономичности, надо изучить, сколько какое топливо стоит в регионе и посчитать цену 1кВт тепла.

Данные для расчета:
дрова сухие - 3,900 КВт/кг
дрова влажные - 3,060 КВт/кг
антрацит - 5,800 КВт/кг
 природный газ - 10,000 КВт/м3
сжиженный газ - 20,800 КВт/м3

На основании сравнительного анализа, рекомендуется использование газового топлива.

5. Теплоснабжение перспективных объектов соцкультсбыта в д. Липицы предлагается осуществить от реконструируемой котельной № 25.

Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предполагается от 2 – х контурных газовых котлов.

Природным газом предполагается обеспечить все населенные пункты поселения, кроме д. Горошково, д. Островок, д. Десятины и д. Верховье, которые будут пользоваться сжиженным газом от индивидуальных баллонных установок.

Прокладка газопроводов по территории поселения до ГРП и ГРУ котельных предполагается высокого (0,6 МПа) давления. От ГРП газ низкого давления подается потребителям.

Деревню Толстиково планируется подключить к сетям высокого давления от ПГБ Воробейка, деревню Чайка от ПГБ Борок, остальные населенные пункты от ПГБ Большое Подсонье. Существующие котельные на твердом топливе переводятся на газовое топливо.

6. Строительство новых котельных нецелесообразно;

7. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту;

8. Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей осуществлять поверхностно с использованием теплозащитных материалов;

9. Радиус эффективного теплоснабжения, выделен кругом на прилагаемой схеме (Приложение).

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Графическая часть.

- Обозначение схем теплоснабжения.